Изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска

В разделе III «Градостроительные регламенты» в статье 19.2 «Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-2)»:

1.  В части 1 таблицу «Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства» дополнить строкой 1.14 следующего содержания:

| 1.14 | Блокированная жилая застройка | Жилые дома, имеющие одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки) | 2.3 |
| --- | --- | --- | --- |

2. В части 3:

2.1. пункт 3.1 дополнить абзацами следующего содержания:

«для размещения малоэтажных индивидуальных жилых домов блокированной застройки (по 2 дома) - 300 кв. м / 1000 кв. м (на одну жилую единицу);

для размещения малоэтажных индивидуальных жилых домов блокированной застройки (до 10 домов) - 100 кв. м / 300 кв. м (на одну жилую единицу).»;

2.2. пункт 3.2 дополнить абзацами следующего содержания:

«для размещения малоэтажных индивидуальных жилых домов блокированной застройки (по 2 дома) - 10 м (для одной жилой единицы);

для размещения малоэтажных индивидуальных жилых домов блокированной застройки (до 10 домов) - 7 м (для одной жилой единицы).».

3. В части 4:

3.1. подпункт 4.1.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«для блокированных жилых домов - не более 3.»;

3.2. подпункт 4.1.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«для блокированных жилых домов - не подлежит установлению / 20 м (до конька крыши или верха парапета) в соответствии с градостроительными нормами и правилами.»;

3.3. пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений:

для блокированных жилых домов - не менее 3 м;

для других зданий и сооружений - не менее 6 м.

Исключения установлены п. 3.1.3 статьи 16 Правил.».

# Text boxes

Приложение

к решению Благовещенской городской Думы

от 29.04.2021 № 24/37